| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Προμήθεια : | Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και διακομιστή |
| ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ |  |  |
| Αρ. Μελέτης: 11 / 2015 |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η προμήθεια αφορά αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ενός διακομιστή-εξυπηρετητή (server) για τις ανάγκες της μηχανοργάνωσης των Υπηρεσιών του Δήμου Χίου. Η παραπάνω προμήθεια κρίνεται αναγκαία λόγω της παλαιότητας των υφιστάμενων servers και ηλεκτρονικών υπολογιστών που διαθέτει αυτή την στιγμή ο Δήμος και των οποίων ο μέσος όρος ηλικίας αγγίζει τα 10 έτη. Επιπλέον, λόγω των νέων διαδικασιών ηλεκτρονικής διακίνησης και αποθήκευσης της αλληλογραφίας, καθίσταται επιτακτική η αγορά του εν λόγω εξοπλισμού. Ο προτεινόμενος διακομιστής εικονικών μηχανημάτων θα έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας έως και 50 εικονικών (virtual) μηχανών (ΗΥ - server).

Επίσης κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση των οθονών των υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας, με οθόνες μεγαλύτερης διάστασης και υψηλότερης ανάλυσης λόγω των αυξημένων προδιαγραφών που απαιτούνται για την χρήση των εξειδικευμένων προγραμμάτων σχεδίασης.

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. του εν ισχύ  Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Η πίστωση θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 10-7134.006 ΣΑΤΑ με τίτλο “Προμήθεια ΗΥ /διακομιστών» και είναι ύψους 40.000€ για το 2015 και 10.000€ για το 2016.

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Αναλυτικά τα προς προμήθεια είδη περιγράφονται παρακάτω:

  - Η/Υ χρήστη με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| ΤΥΠΟΣ | Micro tower – small form factor |
| --- | --- |
| Memory max. | 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM |
| Chipset | Intel® Q87 Express |
| Επεξεργαστής | Intel Core i5-4590 3,3GHz ή ανώτερο |
| Μνήμη | 4GB 1600 MHz |
| Προσαρμογέας γραφικών | Ενσωματωμένα γραφικά Intel HD Graphics 4600 Integrated ή ανώτερο |
| Σκληρός δίσκος | 500GB SATA 7200 RPM |
| Οθόνη | - |
| LAN | Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps |
| Wireless LAN | - |
| Bluetooth | - |
| Θύρες | 4 USB 3.0, 6 USB 2.0, 1 σειριακή, 2PS/2, 1VGA, 1 DisplayPort, 1 RJ-45, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος μικροφώνου, 1 ακουστικών |
| DVD | Τουλάχιστον SATA DVD +/-RW SuperMulti DVD |
| ΚΑΡΤΑ ΗχΟΥ | Ενσωματωμένη |
| Webcam | - |
| Πληκτρολόγιο | Πληκτρολόγιο USB |
| Ποντίκι | Οπτικό ποντίκι κύλισης 2 πλήκτρων USB |
| Εγγύηση | 5 χρόνια (60 μήνες) |
| Επεκτάσεις | 1 PCI, 1 PCIe x1, 1 PCIe x16, 1 PCIe x4 |
| Λογισμικό | Ελληνικά Windows 7 Professional (64-bit) ή νεότερο |

  - Οθόνη Η/Υ με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Βασικά Χαρακτηριστικά |
| --- |
| Τύπος | LCD |
| Διαγώνιος | 24” |
| Ανάλυση | 1920x1200 ή μεγαλύτερη |
| Αναλογία | 16:10 |
| Αντίθεση | 1000:1(typical) 2000000:1(dynamic) |
| Χρόνος απόκρισης | ≤ 8 ms |
| Συνδεσιμότητα |
| VGA | Ναι |
| DVI | Ναι |
| Display Port | Ναι |
| USB | Ναι |
| Επιπλέον |
| Εγγύηση | τουλάχιστον 3 χρόνια |
| Ηχεία | Ενσωματωμένα, ή extra soundbar |

  - Εξυπηρετητή (server) εικονικών μηχανών με κατ’ ελάχιστο τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το τιμολόγιο της παρούσης μελέτης.

  - Μεταγωγέα ethernet (switch) με κατ’ ελάχιστο τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το τιμολόγιο της παρούσης μελέτης.

|  | Ο Συντάξας Φραγκούλης Μιχαήλ |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Προμήθεια : | Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και διακομιστή |
| ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Τ.Π.Ε. |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |  |  |
| Αρ. Μελέτης: 11 / 2015 |  |  |

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | TEM. | ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H/Y χρήστη των τεχνικών προδιαγραφών παρ. 1 | ΤΕΜ | 655,00 € | 15 | 9.825,00 € |
| 2 | Οθόνη Η/Υ των τεχνικών προδιαγραφών παρ. 3 | ΤΕΜ | 280,00 € | 25 | 7.000,00 € |
| 3 | Εξυπηρετητή (server) εικονικών μηχανών | ΤΕΜ | 25.000,00 € | 1 | 25.000,00 € |
| 4 | Μεταγωγέα ethernet (switch) | ΤΕΜ | 1.278,00 € | 1 | 1.278,00 € |
|  |  |  |  |  | 43.103,00 € |
| ΦΠΑ 16% |  |  |  |  | 6.896,48 € |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 49.999,48 € |

| Θεωρήθηκε Δεληγιάννης Ιωάννης | Συντάχθηκε Φραγκούλης Μιχαήλ |
| --- | --- |

Χίος, 07/09/2015

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Άρθρο 1ο

Για έναν Η/Υ χρήστη με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| ΤΥΠΟΣ | Micro tower – small form factor (Βλέπε Διευκρινιστική επιστολή) |
| --- | --- |
| Memory max. | 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM |
| Chipset | Intel® Q87 Express |
| Επεξεργαστής | Intel Core i5-4590 3,3GHz ή ανώτερο |
| Μνήμη | 4GB 1600 MHz |
| Προσαρμογέας γραφικών | Ενσωματωμένα γραφικά Intel HD Graphics 4600 Integrated ή ανώτερο |
| Σκληρός δίσκος | 500GB SATA 7200 RPM |
| Οθόνη | - |
| LAN | Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps |
| Wireless LAN | - |
| Bluetooth | - |
| Θύρες | 4 USB 3.0, 6 USB 2.0, 1 σειριακή, 2PS/2, 1VGA, 1 DisplayPort, 1 RJ-45, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος μικροφώνου, 1 ακουστικών |
| DVD | Τουλάχιστον SATA DVD +/-RW SuperMulti DVD |
| ΚΑΡΤΑ ΗχΟΥ | Ενσωματωμένη |
| Webcam | - |
| Πληκτρολόγιο | Πληκτρολόγιο USB |
| Ποντίκι | Οπτικό ποντίκι κύλισης 2 πλήκτρων USB |
| Εγγύηση | 5 χρόνια (60 μήνες) |
| Επεκτάσεις | 1 PCI, 1 PCIe x1, 1 PCIe x16, 1 PCIe x4 (Βλέπε Διευκρινιστική επιστολή) |
| Λογισμικό | Ελληνικά Windows 7 Professional (64-bit) ή νεότερο |

Τιμή ενός τμχ: εξακόσια πενήντα πέντε ευρώ (655,00 €)

Άρθρο 2ο

Για μία Οθόνη Η/Υ με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Βασικά Χαρακτηριστικά |
| --- |
| Τύπος | LCD |
| Διαγώνιος | 24” |
| Ανάλυση | 1920x1200 ή μεγαλύτερη |
| Αναλογία | 16:10 |
| Αντίθεση | 1000:1(typical) 2000000:1(dynamic) |
| Χρόνος απόκρισης | ≤ 8 ms |
| Συνδεσιμότητα |
| VGA | Ναι |
| DVI | Ναι |
| Display Port | Ναι |
| USB | Ναι |
| Επιπλέον |
| Εγγύηση | τουλάχιστον 3 χρόνια |
| Ηχεία | Ενσωματωμένα, ή extra soundbar |

Τιμή ενός τμχ: διακόσια ογδόντα ευρώ (280,00 €)

Άρθρο 3ο

Για έναν Εξυπηρετητή (server) εικονικών μηχανών με κατ’ ελάχιστο τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Ενιαίο Σύστημα με εξυπηρετητές, αποθηκευτικό σύστημα και δικτυακή συσκευή | ΝΑΙ |
| --- | --- |
| Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |
| Αριθμός Μονάδων | 1 |
| ‘Υψος σε U (περιλαμβάνει τους εξυπηρετητές, αποθηκευτικό σύστημα και την δικτυακή συσκευή) | ≤ 6U |
| Να διαθέτει Rack Installation Rails with Cable Management Arm | NAI |
| Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. | ΝΑΙ |
| Το σύνολο του εξοπλισμού Hardware (Servers, Storage, Switch) να είναι του ιδίου επώνυμου κατασκευαστή. | NAI |
| Interactive LCD οθόνη με πληροφορίες του συστήματος | ΝΑΙ |
| DVD+/-RW SATA Internal | ΝΑΙ |
| Το ενιαίο σύστημα να διαθέτει PCI-e slots για τοποθέτηση καρτών | ≥ 8 |
| Εξυπηρετητές |
| Αριθμός Μονάδων | 2 |
| Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU sockets) ανά server | 2 |
| Mικροεπεξεργαστές τύπου Intel XEON τουλάχιστον 6 πυρήνων | NAI |
| Να προσφερθούν δύο (2) Intel XEON 3.4GHz , 20M Cache , 9.60GT/s QPI , Turbo , HT , 6C/12T ή καλύτεροι ανά server | NAI |
| Μνήμη (RAM) |  |
| Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 768GB |
| Προσφερόμενη Μνήμη | ≥ 128GB |
| Συχνότητα μνήμης | ≥2133MT/s |
| Να προσφερθεί τύπος μνήμης RDIMM | ΝΑΙ |
| Μέγεθος DIMM | ≥ 16GB |
| Συνολικά DIMM slots στον server | ≥ 24 |
| Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι |  |
| Προσφερόμενοι σκληροί δίσκοι ανά εξυπηρετητή | ≥ 2 |
| Τύπος δίσκου 15K RPM SAS | ΝΑΙ |
| Χωρητικότητα δίσκου | ≥ 300GB |
| Hardware RAID controller με υποστήριξη RAID 0, 1, 5, 10 | ΝΑΙ |
| Να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης διπλής εσωτερικής SD κάρτας (2 x 16GB SD Card) σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας για την εγκατάσταση VMWare ESXi. Να μην προσφερθεί στο παρόν έργο. | ΝΑΙ |
| Ελεγκτές Δικτύου |  |
| Αριθμός θυρών Ethernet 1GbE | ≥ 4 |
| PCI Subsystem |  |
| PCI-e Slots ανά εξυπηρετητή | ≥ 2 |
| Nα εγκατασταθεί 1 Quad Port 1Gb Network Interface Card για κάθε server στις διαθέσιμες PCI-e slots του ενιαίου συστήματος και να γίνει assigned στον server, παρέχοντας επιπλέον 4 συνδέσεις Ethernet σε εξωτερικό Gigabit switch ανά server. | ΝΑΙ |
| Ελεγκτής διαχείρισης |  |
| Ενσωματωμένη διαχείριση με Dedicated 1Gb NIC | NAI |
| Να υποστηρίζεται υψηλού επιπέδου ασφάλεια: Two-Factor Authentication, Directory Services (AD,LDAP), PK Authentication | NAI |
| Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω Local/SSH CLI, Remote CLI, Web GUI, IPMI 2.0, DCMI | NAI |
| Υποστήριξη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του συστήματος μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης | ΝΑΙ |
| Αναλυτική καταγραφή / παρουσίαση της κατάστασης του συστήματος (να αναφερθούν οι μονάδες που παρακολουθούνται) και Performance Monitoring | ΝΑΙ |
| Υποστήριξη απομακρυσμένης πρόσβασης: Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Folders, Virtual Media, Remote File Share | ΝΑΙ |
| Να υποστηρίζεται Remote Configuration, Backup and Restore configurations του συστήματος και Updates (local, remote, scheduled, automatic, roll-back) | NAI |
| Να υπάρχει η δυνατότητα για Email Alerts | ΝΑΙ |
| Δυνατότητα ενσωμάτωσης στην κάρτα απομακρυσμένης πρόσβασης κάρτας μνήμης Vflash 8GB SD Card για σκοπούς Servicing. Να μην προσφερθεί στο παρόν έργο. | NAI |
| Υποσύστημα δίσκων |
| Οι δίσκοι του συστήματος θα πρέπει να είναι hot-plug 2.5” | ΝΑΙ |
| Συνολικός αριθμός προσφερόμενων δίσκων | ≥ 16 |
| Σκληροί Δίσκοι Τύπου 1 | ≥ 10 |
| Τεχνολογία δίσκων Τύπου 1 | SAS 10K RPM |
| Μέγεθος κάθε δίσκου Τύπου 1 | ≥ 600GB |
| Σκληροί Δίσκοι Τύπου 2 | ≥ 6 |
| Τεχνολογία δίσκων Τύπου 2 | SAS 15K RPM |
| Μέγεθος κάθε δίσκου Τύπου 2 | ≥ 600GB |
| Αριθμός υποστηριζόμενων σκληρών δίσκων 2.5” στην μέγιστη επέκταση του συστήματος χωρίς την προσθήκη επιπλέον enclosure επέκτασης. | ≥ 25 |
| Ελεγκτής δίσκων |
| Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει ελεγκτή RAID | ΝΑΙ |
| Να προσφερθεί 2ος Raid Controller για Redundancy | NAI |
| Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει διαμορφώσεις RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 | ΝΑΙ |
| Μνήμη NV Cache | ≥ 1GB |
| Στοιχεία Διαχείρισης |
| Διπλός (redundant) Management Controller του συστήματος | NAI |
| Να προσφερθεί λογισμικό διαχείρισης | ΝΑΙ |
| Η διαχείριση να γίνεται local και remote μέσω γραφικού περιβάλλοντος | ΝΑΙ |
| Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης από τον κατασκευαστή, που να επιτρέπει την ενοποιημένη διαχείριση για τους Εξυπηρετητές, το Κοινό Υποσύστημα Δίσκων και το Switch σε μία single console. Το λογισμικό αυτό να παρέχει αρχικοποίηση, παραμετροποίηση, παρακολούθηση, inventory, alerting. | NAI |
| Να υπάρχει δυνατότητα για One-to-many server firmware update και configuration | ΝΑΙ |
| Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης για την υποστήριξη της πλήρους σύνθεσης του κοινού υποσυστήματος δίσκων, μέχρι 25 δίσκους και διασύνδεσης μέχρι 4 Servers στο Storage. | NAI |
| Να υποστηρίζεται υψηλού επιπέδου ασφάλεια: Two-Factor Authentication, Directory Services, PK Authentication, Single sign-on | ΝΑΙ |
| Να υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης μέχρι 9 ίδιων συστημάτων τουλάχιστον από μία single console | ΝΑΙ |
| Εσωτερικό Gigabit Switch |
| Αριθμός Μονάδων | 1 |
| Αριθμός παρεχόμενων εσωτερικών θυρών | ≥ 16 |
| Αριθμός παρεχόμενων εξωτερικών θυρών | ≥ 8 |
| Υποστήριξη VLAN | ΝΑΙ |
| Υποστήριξη Jumbo Frames | ΝΑΙ |
| Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1q | ΝΑΙ |
| Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p | ΝΑΙ |
| Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) και ΙΕΕΕ 802.1w (Rapid Spanning Tree). | ΝΑΙ |
| Υποστήριξη 802.1ab (Link Layer Discovery Protocol) | ΝΑΙ |
| Υποστήριξη LACP | NAI |
| Στοιχεία Διαχείρισης |  |
| Δυνατότητα διαχείρισης από web Interface | ΝΑΙ |
| Δυνατότητα διαχείρισης μέσω CLI | ΝΑΙ |
| Υποστήριξη Telnet, SSH, SNMP, HTTP/HTTPs | NAI |
| Υποσύστημα τροφοδοσίας / ψύξης |
| Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζεται από redundant και hot-pluggable τροφοδοσία και ψύξη | ΝΑΙ |
| Αριθμός fan modules | ≥ 6 |
| Αριθμός Power Supply | ≥ 4 |
| Ισχύς Power Supply | ≥ 1100W |
| To σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας | ΝΑΙ |
| Εγγύηση |
| Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα | ≥ 3 έτη |
| Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |
| Ανταπόκριση για το Hardware On-Site κατόπιν της τηλεφωνικής διάγνωσης, συμπεριλαμβανόμενων ανταλλακτικών και εργασίας | ΝΑΙ |
| Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |
| Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε δήλωση του κατασκευαστή του υλικού. | NAI |

Τιμή ενός τμχ: είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 €)

Άρθρο 4ο

Για έναν Μεταγωγέα ethernet (switch) με κατ’ ελάχιστο τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Προδιαγραφή | Απαίτηση |
| --- | --- |
| Γενικά |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής | ΝΑΙ |
| Αριθμός Μονάδων | 1 |
| Ο μεταγωγός θα πρέπει να συνοδεύεται από τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση σε standard rack 19” και καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος | NAI |
| Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. | NAI |
| Nα είναι του ιδίου επώνυμου κατασκευαστή με το προσφερόμενο ενιαίο σύστημα (εξυπηρετητές, αποθηκευτικό σύστημα και δικτυακή συσκευή) | NAI |
| Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή | ΝΑΙ |
| Να κατατεθεί πιστοποιητικό CE του Switch | NAI |
| Διαστάσεις του switch (ύψος σε U) | ≤ 1U |
| Να προσφερθεί με τουλάχιστον 1 τροφοδοτικο & να έχει τη δυνατότητα υποστήριξης redundant PSU | ΝΑΙ |
| Να προσφερθεί με τουλάχιστον 2 fans | ΝΑΙ |
| Τεχνικές Προδιαγραφές |  |
| CPU memory | ≥ 1GB |
| Flash memory | ≥ 256MB |
| Packet Buffer memory | ≥ 4MB |
| Αριθμός παρεχόμενων θυρών 10/100/1000Base-T auto-sensing | ≥ 24 |
| Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία autonegotiation (speed, flow control) | NAI |
| Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία αυτόματης εναλλαγής MDI/MDIX | NAI |
| Eνσωματωμένες θύρες 10G SFP+ | ≥ 2 |
| Δυνατότητα στοίβαξης (stacking) με χρήση αποκλειστικών (dedicated) θυρών | ΝΑΙ |
| Eνσωματωμένες θύρες stacking (διαφορετικές των ανωτέρω 10G) | ≥ 2 |
| Μέγιστος αριθμός συσκευών που μπορούν να συμμετέχουν στην ίδια στοίβα (stack) | ≥ 12 |
| Μέγιστη θεωρητική συνολική ταχύτητα διαμεταγωγής (throughput) | ≥ 172 Gbps |
| Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων VLAN | ≥ 4000 |
| Αριθμός MAC διευθύνσεων | ≥ 16000 |
| Ταχύτητα προώθησης πακέτων (packet forwarding rate) | ≥ 128 Mpps |
| Port Mirroring | ΝΑΙ |
| Υποστήριξη Jumbo Frames (MTU) | ≥ 9000 bytes |
| Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1q (VLAN tagging) | ΝΑΙ |
| Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1v (protocol based VLANs) | NAI |
| Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p | ΝΑΙ |
| Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (MSTP) και ΙΕΕΕ 802.1w (RSTP) | ΝΑΙ |
| Υποστήριξη per VLAN RSTP | NAI |
| Υποστήριξη Voice VLAN | NAI |
| Υποστήριξη 802.3ad | NAI |
| Υποστήριξη 802.3x (flow control) | NAI |
| Υποστήριξη 802.1ΑΒ (LLDP) | ΝΑΙ |
| Υποστήριξη 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ae, 802.3ax, 802.3az, 802.3ac | ΝΑΙ |
| Yποστήριξη RIPv1, RIPv2 | NAI |
| Yποστήριξη IPv4/IPv6 | NAI |
| Port based QoS, Flow based QoS | NAI |
| L4 Trusted Mode (TCP/UDP) | NAI |
| Να διαθέτει USB port & RJ-45 Management Port | NAI |
| Δυνατότητα διαχείρισης από web Interface | ΝΑΙ |
| Δυνατότητα διαχείρισης μέσω σειριακής κονσόλας | ΝΑΙ |
| Υποστήριξη Telnet/SSH, SNMP v1/v2/v3, ΗΤΤΡ | NAI |
| Υποστήριξη IGMP v1/v2/v3 Snooping | NAI |
| Υποστήριξη RMON groups 1,2,3,9 | NAI |
| Υποστήριξη RADIUS, TACACS+, SNMP traps | NAI |
| IPv4 Static & Dynamic Routes | ≥ 256 |
| RIP routing interfaces | ≥ 256 |
| ARP entries | ≥ 1000 |
| NDP entries | ≥ 400 |
| Εγγύηση |  |
| Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα | ≥ 3 έτη |
| Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |
| Ανταπόκριση για το Hardware On-Site κατόπιν της τηλεφωνικής διάγνωσης, συμπεριλαμβανόμενων ανταλλακτικών και εργασίας | ΝΑΙ |
| Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |
| Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε δήλωση του κατασκευαστή του υλικού | NAI |

Τιμή ενός τμχ: χίλια διακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ (1.278,00 €)

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Προμήθεια: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και διακομιστή |
| ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Τ.Π.Ε. |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |  |  |
| Αρ. Μελέτης: |  |  |

ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

# Άρθρο 1

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και διακομιστή για τις ανάγκες της μηχανοργάνωσης των Υπηρεσιών του Δήμου Χίου.

Άρθρο 2

# Ισχύουσες διατάξεις.

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. του εν ισχύ  Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 10-7134.006 ΣΑΤΑ με τίτλο “Προμήθεια ΗΥ /διακομιστών».

# Άρθρο 3

# Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

# Άρθρο 4

# Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

α) Διακήρυξη

β) Συγγραφή υποχρεώσεων

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

δ) Τεχνικές προδιαγραφές

# Άρθρο 5

# Δικαιολογητικά συμμετοχής

Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 όπως εκάστοτε ισχύει, του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντος την προσφορά, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής όπου:

- Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.

- Να αναφέρουν ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκούσια ή αναγκαστική εκκαθάριση (μόνο όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή διαδικασία αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

- Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.

- Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990.

- Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.

- Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητης απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

- Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.

Γ) Υποβολή εγγύησης συμμετοχής ποσού 862,00 ευρώ  σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 26 παρ 1 του ΕΚΠΟΤΑ.

Δ) Τεχνική περιγραφή, εγχειρίδια χρήσης και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την αξιολόγηση των προσφορών.

# Άρθρο 6

# Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Οι συμμετέχοντες οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν αναλυτικούς πίνακες τεχνικών προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα και κατά αντιστοιχία με το τιμολόγιο της παρούσης μελέτης.

# Άρθρο 7

# Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Δήμο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

# Άρθρο 8

# Παραλαβή

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

# Άρθρο 9

# Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των μηχανημάτων και του λογισμικού δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο  ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

# Άρθρο 10

# Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

| Θεωρήθηκε Δεληγιάννης Ιωάννης | Συντάχθηκε Φραγκούλης Μιχαήλ |
| --- | --- |