Ε Ν Τ Υ Π Ο   Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΘΕΜΑ:	«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2016».

ΟΜΑΔΑ Β. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Τα προς προμήθεια λιπαντικά θα είναι πρωτογενή, πρόσφατης παραγωγής (από Β’ εξαμήνου 2015 και μετά). Κάθε προσφερόμενος τύπος λιπαντικού (λάδια) θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά γνησιότητας, θα είναι πρωτογενούς παραγωγής, και θα διαθέτει πιστοποιητικό εταιρείας από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Πρόσθετο AdBlue | Πρόσθετο καυσίμου AdBlue. Βελτιωτικό πετρελαίου για ανάμειξη με καύσιμο πετρέλαιο για πετρελαιοκίνητους κινητήρες, προδιαγραφές DIN V 70070 - ISO 22241. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO VG 68 | Λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO VG 68, προδιαγραφών DIN-51524/PART 2 HLP ISO 6743/4 CLASS για τα υδραυλικά συστήματα των υπερκατασκευών των οχημάτων του Δήμου. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Λιπαντικό SAE 15W 40 | Λιπαντικό μηχανής SAE 15W 40 για πετρελαιοκινητήρες Euro Ι, II, III, προδιαγραφών τουλάχιστον ACEA E7/B4/A3, API CI-4/CF/SL. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Λιπαντικό SAE 75W 90 (βαλβολίνη) | Λιπαντικό SAE 75W 90 (συνθετική βαλβολίνη), προδιαγραφών ΑΡΙ GL-5 ή ανώτερες. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Λιπαντικό υδραυλικού τιμονιού DEXRON II | Λιπαντικό υδραυλικού τιμονιού DEXRON II (ερυθρό χρώμα). | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Λιπαντικό SAE 10W 40 | Λιπαντικό μηχανής συνθετικής τεχνολογίας SAE 10W 40 προδιαγραφών τουλάχιστον ACEA E7/E4, API CI-4, για χρήση σε νέας τεχνολογίας πετρελαιοκινητήρες | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Υγρό φρένων DOT 4 | Τα υγρά φρένων DOT 4 θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνονται από τους κατασκευαστές και θα πληρούν τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα στα οποία γίνεται ενδεικτική αναφορά ακολούθως: FMVSS 1 16, SAE J 1703 / SAE J 1704, ISO 4925 ή ανώτερες. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Γράσσο βάσεως λιθίου | Γράσο βάσεως λιθίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων EP, προδιαγραφών NLGI 2, DIN 51825 KP/2K ή ανώτερες. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Αντιψυκτικά Παραφλού | Αντιψυκτικά Παραφλού προδιαγραφών AFNOR 15-601 ή ανώτερες. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Αντιψυκτικό Παραφλού για κινητήρες αλουμινίου | Αντιψυκτικά Παραφλού προδιαγραφών AFNOR 15-601 ή ανώτερες για κινητήρες αλουμινίου, 100% οργανικής τεχνολογίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Απιονισμένο νερό | Απιονισμένο νερό υψηλής καθαρότητας, άοσμο, διαυγές και άχρωμο κατάλληλο για μπαταρίες οχημάτων & μηχανημάτων, ψυγεία οχημάτων καθώς και για άλλες χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Λιπαντικό SAE 80W 90 (βαλβολίνη) | Λιπαντικό οδοντωτών τροχών SAE 80W 90 (βαλβολίνη), προδιαγραφών ΑΡΙ GL-5/ MT-1, MIL - PRF-2105E. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Λιπαντικό SAE 85W 140 (βαλβολίνη) | Λιπαντικό SAE 85W-140 (βαλβολίνη), προδιαγραφών API:GL-5, MIL-L:2105D, PRF-2105E. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Λιπαντικό SAE 5W-40 | Πλήρως συνθετικό (100%) λιπαντικό SAE 5W-40 προδιαγραφών API SM/CF, ACEA C3. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Λάδι (σιλικόνης) βεντιλατέρ | Λάδι (σιλικόνης) για σύστημα υδραυλικής σύμπλεξης βεντιλατέρ. Ενδεικτικού τύπου SIO-307. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Συνθετικό υγρό υδραυλικών συστημάτων υψηλού δείκτη ιξώδους | Συνθετικό υγρό υδραυλικών συστημάτων με δείκτη ιξώδους>300, σημείο ανάφλεξης>150°C, για χρήση σε συστήματα υδραυλικής υποβοήθησης τιμονιού, ελέγχου στάθμης, αποσβεστήρων, ελέγχου πρόσφυσης, υδροπνευματικές αναρτήσεις κ.λ.π. ενδεικτικού τύπου Pentosin CHF 11S, Fuchs Titan ZH 4300B. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Γράσσο κεντρικών συστημάτων λίπανσης | Γράσο βάσεως συμπλοκών λιθίου (Li) ή λιθίου ασβεστίου, υψηλών πιέσεων για αντοχή σε μεγάλα φορτία και κρούσεις με σημείο στάξεως >160°C για εφαρμογές κεντρικών συστημάτων λίπανσης συνεκτικότητας NLGI 00, DIN 51825. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Βαλβολίνη για διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης | Υπερενισχυμένη βαλβολίνη για διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (μπλοκέ LSD), SAE 90, προδιαγραφές ΑΡΙ GL-4 και GL-5, MIL-L-2105D ενδεικτικού τύπου MOTUL Gear Oil 90 PA LSD. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γενικά απαιτούμενα (άρθρα 4 – 21 της παρούσης) | Θα πληρούν τους κανόνες προδιαγραφών που ορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας για τις δραστηριότητες του σχεδιασμού, της παραγωγής, της διακίνησης, της αποθήκευσης και της εμπορίας λιπαντικών, της σειράς ISO. | ΝΑΙ |  |  |

Στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται , αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που ζητούνται από τη παρούσα διακήρυξη.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν τα είδη των καυσίμων ή λιπαντικών που προσφέρει καλύπτουν τις αντίστοιχες τεχνικές Προδιαγραφές.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή, σε πιο από τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή άλλου είδους έγγραφα, που υποβάλλει με την προσφορά του, αποδεικνύεται ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις ζητούμενες από την παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.

…../…./2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα – Υπογραφή)