Ε Ν Τ Υ Π Ο   Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΘΕΜΑ:	«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2020».

ΟΜΑΔΑ Β. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Τα προς προμήθεια λιπαντικά θα είναι πρωτογενή, πρόσφατης παραγωγής (από Α’ εξαμήνου 2020 και μετά). Κάθε προσφερόμενος τύπος λιπαντικού θα συνοδεύεται (για όσα προβλέπεται) από πιστοποιητικά γνησιότητας, θα είναι πρωτογενούς παραγωγής, και θα διαθέτει πιστοποιητικό εταιρείας από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Πρόσθετο AdBlue | Πρόσθετο καυσίμου AdBlue. Βελτιωτικό πετρελαίου για ανάμειξη με καύσιμο πετρέλαιο για πετρελαιοκίνητους κινητήρες, προδιαγραφών τουλάχιστον DIN V 70070 - ISO 22241. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO VG 68 | Λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO VG 68, προδιαγραφών τουλάχιστον DIN-51524/PART 2 HLP ISO 6743/4 CLASS για τα υδραυλικά συστήματα των υπερκατασκευών των οχημάτων του Δήμου. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Λιπαντικό υδραυλικού τιμονιού DEXRON II | Λιπαντικό υδραυλικού τιμονιού DEXRON IID (ερυθρού χρώματος). | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Υγρό φρένων DOT 4 | Τα υγρά φρένων DOT 4 θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνονται από τους κατασκευαστές και θα πληρούν τουλάχιστον τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα στα οποία γίνεται ενδεικτική αναφορά ακολούθως: FMVSS 116, SAE J 1703 / SAE J 1704, ISO 4925 ή ανώτερες σε συσκευασία του 0.5 λίτρου | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Αντιψυκτικό Παραφλού για κινητήρες αλουμινίου | Αντιψυκτικά Παραφλού προδιαγραφών τουλάχιστον AFNOR 15-601 ή ανώτερες για κινητήρες αλουμινίου, 100% οργανικής τεχνολογίας, συμπυκνωμένο. Δεν θα γίνει αποδεκτό προϊόν έτοιμο προς χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Απιονισμένο νερό | Απιονισμένο νερό υψηλής καθαρότητας, άοσμο, διαυγές και άχρωμο κατάλληλο για μπαταρίες οχημάτων & μηχανημάτων, ψυγεία οχημάτων καθώς και για άλλες χρήσης σε συσκευασία 4 ή 5 λίτρων. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Λιπαντικό SAE 75W 90 (βαλβολίνη) | Λιπαντικό SAE 75W 90 (συνθετική βαλβολίνη), προδιαγραφών τουλάχιστον ΑΡΙ GL-4-GL-5/MT-1. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Λιπαντικό SAE 80W 90 (βαλβολίνη) | Λιπαντικό οδοντωτών τροχών SAE 80W 90 (βαλβολίνη), προδιαγραφών τουλάχιστον ΑΡΙ GL-5/MT-1. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Λιπαντικό SAE 85W 140 (βαλβολίνη) | Λιπαντικό SAE 85W-140 (βαλβολίνη), προδιαγραφών τουλάχιστον API GL-5. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Λιπαντικό μηχανής συνθετικό SAE 5W-40 | Συνθετικό (100%) λιπαντικό SAE 5W-40 προδιαγραφών τουλάχιστον API SN/CF, ACEA C3 σε συσκευασίες των 4lt, για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων EURO V. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Λιπαντικό μηχανής συνθετικό SAE 10W-40 | Συνθετικό (100%) λιπαντικό SAE 10W-40 προδιαγραφών τουλάχιστον ACEA Ε6, M.B. 228.51 για επαγγελματικά φορτηγά οχήματα EYRO VI. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Γράσο βάσεως λιθίου | Γράσο βάσεως λιθίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων EP, προδιαγραφών τουλάχιστον ISO 6743/9, DIN 51825 KPF2K-30 ή ανώτερες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γενικά απαιτούμενα (άρθρα 4 – 15 της παρούσης) | Θα πληρούν τους κανόνες προδιαγραφών που ορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO. | ΝΑΙ |  |  |

Στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται , αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που ζητούνται από τη παρούσα διακήρυξη.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν τα είδη των λιπαντικών που προσφέρει καλύπτουν τις αντίστοιχες τεχνικές Προδιαγραφές.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή, σε πιο από τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή άλλου είδους έγγραφα, που υποβάλλει με την προσφορά του, αποδεικνύεται ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις ζητούμενες από την παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.

…../…./2020

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα – Υπογραφή)