ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 35-7332.009

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  15.000 € ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				Χίος 15-06-2023

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Εξωραϊσμός Χώρων Πρασίνου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η πραγματοποίηση των απαραίτητων φυτοτεχνικών εργασιών στο χώρο πρασίνου που εκτείνεται επί της οδού Λάδης μπροστά από τα τείχη του  κάστρου της Χίου, καθώς και σε ένα τμήμα του χώρου άθλησης στην περιοχή της Φάρκαινας.

Σκοπός των πραγματοποιούμενων εργασιών είναι ο εξωραϊσμός του χώρου αφενός με την επισκευή και επέκταση του υφιστάμενου δικτύου άρδευσης και αφετέρου με την εγκατάσταση νέου έτοιμου χλοοτάπητα.

Ο ανάδοχος της εργασίας θα μεριμνήσει για την εκσκαφή και επαναπλήρωση των τάφρων στις οποίες θα γίνει η υπόγεια τοποθέτηση του αρδευτικού δικτύου, την εγκατάσταση του αρδευτικού δικτύου και των μονάδων άρδευσης, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας, την προετοιμασία του χώρου για την εγκατάσταση έτοιμου προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα, την τοποθέτηση του χλοοτάπητα.

Ο  ανάδοχος οφείλει να:

- διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις για την εκτέλεση της εργασίας, οι οποίες θα πιστοποιούνται με εργοληπτικό πτυχίο πρασίνου ή πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης γεωπονικής κατεύθυνσης αντίστοιχης ειδικότητας καθώς και προηγούμενη επιβεβαιωμένη εμπειρία σε παρόμοιες εργασίες

- ακολουθεί τις υποδείξεις της υπηρεσίας

- παρευρίσκεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας στο τόπο εκτέλεσης της ενώ δεν επιτρέπεται η υπεργολαβία αυτής

- έχει γνώση και να εφαρμόζει την πιστά τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές που αφορούν στην Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα, ΕΤΕΠ 10-05-02-02, Άρδευση χλοοτάπητα - φυτών εδαφοκάλυψης - χλοοτάπητα πρανών, ΕΤΕΠ 10-06-02-02 και Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Οι προς εκτέλεση εργασίες  (CPV 77310000-6), περιγράφονται αναλυτικά στη τεχνική περιγραφή που συνοδεύει την παρούσα μελέτη.

Ο προϋπολογισμός της εργασίας κατά τη μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούν ΦΠΑ.

Σε εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016,  στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον ο σχετικός όρος έχει περιληφθεί σε αυτά.

Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατό είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Για την εκτέλεση της εργασίας, υπάρχει συνολική πίστωση για το έτος 2023,  15.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 35-7332.009.

Προβλέπεται να εκτελεσθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Χίος 15-06-2023

Ο Συντάκτης

Τσουρούς Ιωάννης

ΠΕ9 Γεωπόνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				Χίος 15-06-2023

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Εξωραϊσμός Χώρων Πρασίνου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι πραγματοποιούμενες εργασίες του αναδόχου σε συνολική έκταση 900 τετραγωνικών μέτρων περιλαμβάνει:

- Την εκσκαφή και επαναπλήρωση των τάφρων στις οποίες θα γίνει η υπόγεια τοποθέτηση του αρδευτικού δικτύου.

- Την εγκατάσταση του αρδευτικού δικτύου, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας.

- Αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 εκατοστών, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους.

- Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, όπου απαιτείται.

- Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 εκατοστών.

- Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την εγκατάσταση χλοοτάπητα του είδους Pennisetum glandestinum, κικούγιου.

- Τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια.

- Απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα.

- Προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα του είδους Pennisetum glandestinum, κικούγιου.

- Λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.

- Απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

- Η αρχική άρδευση καθώς και οι μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των  αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και η επανασπορά του χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές, μέχρι την παράδοσή του μετά το πρώτο κούρεμα.

Το εκτιμώμενο κόστος, της παραπάνω περιγραφόμενης εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 15,00 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο πλέον του νόμιμου ΦΠΑ.

σύστημα αερισμού τύπουRootRain

Θεώρηση

Χίος 15-06-2023						 Χίος 15-06-2023

Θεωρήθηκε						                 Ο Συντάκτης

Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης

Περιβάλλοντος & Πρασίνου                                                                     Τσουρούς Ιωάννης

Γκιουβέτσης Γεώργιος                                                                           ΠΕ9 Γεωπόνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				Χίος 15-06-2023

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Εξωραϊσμός Χώρων Πρασίνου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Πραγματοποιούμενη εργασία | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Μερικό σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Η εργασία αφορά σε: Εκσκαφή και επαναπλήρωση των τάφρων στις οποίες θα γίνει η υπόγεια τοποθέτηση του αρδευτικού δικτύου. Εγκατάσταση του αρδευτικού δικτύου, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας. Αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 εκατοστών, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του. Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, όπου απαιτείται Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 εκατοστών. Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την εγκατάσταση χλοοτάπητα του είδους Penisetum glandestinum, κικούγιου. Τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια. Απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα, εφόσον απαιτείται. Προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα του είδους Pennisetum glandestinum, κικούγιου. Λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. Απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα. | τετραγωνικό μέτρο | 854 | 15,00 € | 12.810,00 € |
|  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 12.810,00 € |
|  |  |  | ΦΠΑ 17% | 2.177,70€ |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 14.987,70 € |

Θεώρηση

Χίος 15-06-2023			     	                                      Χίος   15-06-2023

Θεωρήθηκε						                    Ο Συντάκτης

Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης

Περιβάλλοντος & Πρασίνου                                                                      Τσουρούς Ιωάννης

Γκιουβέτσης Γεώργιος                                                                           ΠΕ9 Γεωπόνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				Χίος 15-06-2023

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Εξωραϊσμός Χώρων Πρασίνου

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| Πραγματοποιούμενη εργασία | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα |
| --- | --- | --- |
| Η εργασία αφορά σε: • Εκσκαφή και επαναπλήρωση των τάφρων στις οποίες θα γίνει η υπόγεια τοποθέτηση του αρδευτικού δικτύου. • Εγκατάσταση του αρδευτικού δικτύου, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας. • Αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 εκατοστών, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του. • Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, όπου απαιτείται • Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 εκατοστών. • Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την εγκατάσταση χλοοτάπητα του είδους Penisetum glandestinum, κικούγιου. • Τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια. • Απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα, εφόσον απαιτείται. • Προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα του είδους Pennisetum glandestinum, κικούγιου. • Λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. • Απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα | τετραγωνικό μέτροo | 854 |

Χίος 15-06-2023							     		                            O Συντάκτης

Τσουρούς Ιωάννης                             								                            ΠΕ9 Γεωπόνων